## Slide 1
2023 г.
Детекторы на основе германия для гамма-спектрометров и спектрометрических комплексов
Лихачев Г.М.
Акционерное общество «Институт физико-технических проблем»

## Slide 2
АО «ИФТП» основан в 1992 году
Разработка и изготовление полупроводниковых детекторов и блоков детектирования
Разработка и изготовление детекторов на основе пластмассовых сцинтилляторов
Разработка и изготовление радиоизотопных приборов, основанных на использовании закрытых источников
Разработки и изготовления спектрометров и анализаторов ионизирующих излучений
Разработка и изготовление плотномеров, толщиномеров
АО «ИФТП»

## Slide 3
Полупроводниковые детекторы АО «ИФТП»
Полу- проводниковые детекторы АО «ИФТП»
На основе
кадмий-цинк-теллур
На основе
алмаза
На основе
германия
На основе кремния

## Slide 4
Рынок германиевых детекторов в России до 2022 года
ORTEK 60 %
CANBERRA 35 %
Прочие 5 %
АО «ИФТП»
BSI

## Slide 5
Современная замена германиевых детекторов
60Со 1333 кэВ германий FWHM = 1.8–3 кэВ (LaBr3 ~40 кэВ)

## Slide 6
ОЧГ
Требование к производству особо чистого германия:
жесткие требования к исходному сырью, его очистке;
подготовка полигермания к росту моногермания путем многократной зонной плавки с последующим отбором фракций, пригодных к росту монокристалла нужного качества;
рост ОЧГ в среде водорода в максимально чистых, тиглях со специальным покрытием.

## Slide 7
Возможности АО «ИФТП»
АО «ИФТП»
Разработка
Изготовление
Сборка и испытание

## Slide 8
Германий-литиевый детектор ДГДК
Детектор | Параметр (0,5; 0,1; 1; а б с — значения для E=1332 кэВ (60Со)) |  |  |  |  | 
 | 0,5, кэВ, не более | 0,1, кэВ, не более | , мм2, не менее |  a б с, % не менее | С, пФ, не более | не белее U, В
ДГДК 20А | 3,2 | 8,0 |  |  |  | 
ДГДК 20Б | 2,5 | 6,3 | 20,0 | 1,910-3 | 40 | 400-4000
ДГДК 20В | 2,0 | 5,0 |  |  |  | 
ДГДК 32А | 3,2 | 8,0 |  |  |  | 
ДГДК 32Б | 2,5 | 6,3 | 32,0 | 3,210-3 | То же | То же
ДГДК 32В | 2,0 | 5,0 |  |  |  | 
ДГДК 40А | 3,2 | 8,0 |  |  |  | 
ДГДК 40Б | 2,5 | 6,3 | 40,0 | 4,410-3 | » » | » »
ДГДК 40В | 2,0 | 5,0 |  |  |  | 
ДГДК 50А | 3,2 | 8,0 |  |  |  | 
ДГДК 50Б | 2,5 | 6,3 | 50,0 | 5,710-3 | » » | » »
ДГДК 50В | 2,0 | 5,0 |  |  |  | 
ДГДК 63А | 4,0 | 10,0 |  |  |  | 
ДГДК 63Б | 3,2 | 8,0 | 63,0 | 7,010-3 | » » | » »
ДГДК 63В | 2,5 | 6,3 |  |  |  | 
ДГДК 80А | 4,0 | 10,0 |  |  |  | 
ДГДК 80Б | 3,2 | 8,0 | 80,0 | 9,610-3 | » » | » »
ДГДК 80В | 2,5 | 6,3 |  |  |  | 
ДГДК 100А | 5,0 | 12,5 |  |  |  | 
ДГДК 100Б | 4,0 | 10,0 | 100,0 | 12,010-3 | » » | » »
ДГДК 100В | 3,2 | 8,0 |  |  |  | 
ДГДК 124 А | 5,0 | 12,5 |  |  |  | 
ДГДК 125Б | 4,0 | 10,0 | 125,0 | 15,010-3 | » » | » »
ДГДК 125В | 3,2 | 8,0 |  |  |  | 
ДГДК 160А | 5,0 | 12,5 |  |  |  | 
ДГДК 160Б | 4,0 | 10,0 | 160,0 | 20,010-3 | » » | » »
ДГДК 160В | 3,2 | 8,0 |  |  |  | 
1—детектор (диод, изготовленный из кристалла германия);
2 — криостат; 3 — сосуд Дьюара с жидким азотом.

## Slide 9
Принцип германий-литиевых детекторов

## Slide 10
Изготовление германий-литиевого детектора
Дрейф на разных этапах
Процесс дрейфа
Результат
дрейфа

## Slide 11
СЕГ-5КП

## Slide 12
Восстановленный ДГДК

## Slide 13
141980 г. Дубна Московской обл. ул. Курчатова 4, АО «ИФТП»
тел.: /49621/ 70645 факс: 65082
E-mail: iftp@dubna.ru www.iftp.ru
Благодарю за внимание!