## Slide 1: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МЕЧЕНЫХ НЕЙТРОНОВ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В.Ф. Батяев, С.Г. Беличенко, М. Д. Каретников, А.Д. Мазницин, А.Ю. Пресняков

## Slide 2: Метод меченых нейтронов
Временная метка Ta и угол Ω регистрации α-частицы Eg
Временная метка Tg регистрации γ-кванта с энергией Eg
14 МэВ нейтрон:Vn=5.1см/нс
α-частица (3.5 МэВ): Va=1.3см/нс
γ-квант：Vg=30 см/нс
(X,Y, Z), Eg
L~Vn/(Tg-Ta), Ω, Eg
(X,Y, Z), Eg ?
14 MeV
2
*) Coutesy of TANGRA collaboration

## Slide 3
Генератор меченых нейтронов впервые был разработан и применен в начале 50-х годов во ВНИИЭФ (тогда КБ-11) А.И. Павловским, Ю.А. Зысиным, А.И. Веретенниковым для исследования быстропротекающих процессов и спектрально-временных измерений гамма и нейтронных излучений (Сталинская Премия 1953 г.).
Во ФГУП ВНИИА произведено более 200 генераторов меченых нейтронов ИНГ-27, которые используют для научных исследований, прикладного нейтронного анализа и транспортной безопасности.
В настоящее время коммерчески доступные генераторы со сцинтилляционными детекторами производят в США- Thermo Scientific (США) (генераторы серии API 120) и Technology Inc., USA (DT108API) и в России- ФГУП ВНИИА (генератор ИНГ-27).
3

## Slide 4: Особенности устройств с мечеными нейтронами
Измерение с помощью встроенного α-детектора нейтронного потока с абсолютной погрешностью менее 5% и относительной менее 1% в широком диапазоне потока нейтронного генератора.
Измерение угла вылета 14 МэВ нейтронов с погрешностью до 0,02 рад и пространственных координат места взаимодействия меченых нейтронов с ядрами вещества с погрешностью 5-10 см.
Высокое отношение эффект/фон за счет пространственно-временной дискриминация событий, обусловленных взаимодействием с веществом «немеченых» нейтронов и вторичного излучения.
Возможность калибровки гамма-детекторов непосредственно в экспериментах с помощью специальных объектов-калибраторов при прохождении в которых меченых нейтронов испускаются гамма-линии, которые легко интерпретируются на спектре ММН (альфа-гамма совпадений), а также с помощью эталонных радиоизотопов по спектру без совпадений с минимально значимым присутствием пиков от этих радиоизотопов на спектре ММН.
4

## Slide 5
Генератор ИНГ-27 с
9-пиксельным α-детектором
Генератор ИНГ-27 с
192-пиксельным α-детектором
Используемые конфигурации альфа-детекторов
9 пикселей
64 -пикселя
15 -пикселей
64 -пикселя
192 -pixel
256 -пикселя
256 -пикселей
Генераторы меченых нейтронов ФГП ВНИИА
5
Notes: 5

## Slide 6
Амплитудно-временной спектр альфа-гамма совпадений
Временной спектр (время между регистрацией сигналов с альфа- и гамма детекторов)
Время (1 канал=0.2 нс)
Амплитудный спектр (соответствующий выделенному временному интервалу)
6

## Slide 7: Обработка результатов ММН анализа
22%
18%
31%
19%
10%
Взрывчатое вещество
Бытовые предметы
Алгоритм принятия решения
Разложение на элементные спектры
Получение гамма-спектра в каждом вокселе
7

## Slide 8: Прецизионное измерение нейтронного потока с помощью сопутствующих альфа-частиц
8
Измерение нейтронного потока с абсолютной погрешностью менее 5% и относительной менее 1% в широком диапазоне потока нейтронного генератора
3∙10-6 ÷ 3 ∙10-5 альфа-частица/нейтрон
При потоке 108 нейтрон/сек скорость счета альфа-частиц 300-5000 1/сек.

## Slide 9: Влияние погрешности измерения энергии гамма-пиков на определение элементного состава вещества
8
*Бабин Герман Владимирович. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Методика и алгоритмы обнаружения и контроля опасных веществ для мобильной установки на меченых нейтронах (2018)

## Slide 10
Зависимость начальной скорости ядер азота (штриховая линия) и углерода (сплошная линия) от угла вылета при неупругом рассеянии 14 МэВ нейтронов
(для нерелятивистского случая)
9

## Slide 11: Эффект Доплера при неупругом рассеянии нейтронов
Изотоп | Сечение (n,n’,) реакции, мбарн | Энергетические переходы, МэВ | T1/2, фс | Eγ, МэВ
C-12 | 184 | 4.439.82 (2+) →0.0 (0+) | 42.2 | 4.438
N-14 | 69 | 2.312798 (0+) → 0.0 (0+) | 6.8 | 2.315593
 | 42 | 5.10589 (2-) → 0.0 (0+) | 4350 | 5.10489
O-16 | 173 | 6.12989 (3-) → 0.0 (0+) | 18400 | 6.12863
 | 53 | 6.91710 (2+) → 0.0 (0+) | 4.7 | 6.9155
 | 73 | 7.11685 (1-) → 0.0 (0+) | 8.3 | 7.11515
Для линий 2.316 МэВ (N-14) и 4.438 (C-12) МэВ:
Максимальная скорость ядер С-12 и N-14 β=v/c=0.02-0.016
Время замедления Tз порядка 1 пс
Эффект Доплера проявляется, если Tз >> T1/2
*Chart of Nuclides. Basic Properties of Atomic Nuclei.–[Электронный ресурс]. URL: https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/)
10

## Slide 12: Проявление эффекта Доплера в регистрируемых гамма-спектрах (на примере 4.438 МэВ (С-12))
Смещение спектра при разных углах φ
Уширение спектра
*Whitfield D. Doppler-Broadening of Light Nuclei Gamma-Ray Spectra. Masters Theses & Specialist Projects. Paper 1075 (2010).
11

## Slide 13: Схема экспериментального стенда по измерению Доплеровского сдвига
Измерение смещения пиков углерода и азота
Калибровка по пику неупругого рассеяния меченых нейтронов на кислороде (воде)
Калибровка по пикам Co-60
Генератор меченых нейтронов- ИНГ-27 с 256-пиксельным альфа-детектором с размером пикселя 2х2 мм.
Гамма-детектор –LaBr3 диаметром 76 мм, высота 76 мм,
Объекты исследования- контейнеры размером 808080 мм, заполненные: графитом, водой, меламином (азот)
12

## Slide 14: Зависимость смещения пиков от угла между векторами движения нейтрона и гамма-кванта
Энергетическое разрешение LaBr3
(уширение пиков азота и углерода)
Доплеровское смещение и уширение пиков азота и углерода при неупругом рассеянии меченых нейтронов
13

## Slide 15: Схема экспериментального стенда по измерению углового распределения гамма-квантов при неупругом рассеянии нейтронов
Генератор меченых нейтронов- ИНГ-27 с 256-пиксельным 2х2 мм альфа-детектором
Гамма-детекторы -LYSO 76 мм х76 мм,
Объекты исследования- контейнеры размером 808080 мм, заполненные: графитом, водой, меламином (азот)
Измерение площади пиков углерода и азота, нормированную на количество меченых нейтронов
14
Н.А. Федоров, Т.Ю. Третьякова, В.М. Быстрицкий и др. Исследование неупругого рассеяния нейтронов с энергией 14.1 МэВ на ядрах
кислорода и кремния // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, №2, 1820205 (2018)

## Slide 16: Угловые распределения выхода гамма-квантов при неупругом рассеянии меченых нейтронов на ядрах углерода, азота и кислорода
Азот (пик 2.316 МэВ)
Углерод (пик 4.438 МэВ)
Кислород (пик 6.129 МэВ)
Штриховая линия – аппроксимация по данным библиотеки ENDF
15

## Slide 17
Гамма-спектрометрия в условиях нейтронного фона
Регистрация смешанного гамма-нейтронного спектра M(E).
Измерение нейтронного спектра S(En) детекторам нейтронов.
Определение отклика гамма-детектора R(E, En) на поток нейтронов со спектром S(En).
Оценка вклада нейтронов в N(E) в смешанный гамма-нейтронный спектр M(E).
Вычитание нейтронного отклика N(E) из смешанного гамма-нейтронного спектра M(E).
16

## Slide 18
C. Cazzaniga et al. Response of LaBr3(Ce) scintillators to 14 MeV fusion neutrons, NIM A778 (2015)
Реакции, вызванные 14 МэВ нейтронами , в LaBr3 сцинтилляторе
17

## Slide 19
V. Avdeichikov et al. Range-energy relation, range straggling and response function of CsI(Tl), BGO and GSO(Ce) scintillators for light ions, NIM, A 439 (2000)
Разброс световыхода сцинтилляторов для частиц разных энергий
Зависит от качества материала и технологии изготовления
Формула Биркса
Световыход для разных частиц
18

## Slide 20
Времяпролетный метод измерения нейтронного отклика гамма-детектора
Достоинство:
Широкий диапазон энергий нейтронов
Недостатки:
Высокая стоимость и сложность реализации
Большая длительность облучения из-за требования отсутствия наложения сигналов
A.Ebran, O.Roig, V.Méot et al. Neutron efficiency ofLaBr3:Ce detector, NIM A768 (2014)
19

## Slide 21
Временной и амплитудный спектр альфа-гамма совпадений
Измерение нейтронного отклика гамма-детектора методом меченых нейтронов
L=120 мм (узкий пучок), L>500 мм (широкий пучок)
20

## Slide 22
Сравнение измеренного отклика LaBr3 методом меченых нейтронов и времяпролетным методом
Сплошная линия- метод меченых нейтронов
Штриховая линия- времяпролетный метод*
*A.Ebran, O.Roig, V.Méot et al. Neutron efficiency ofLaBr3:Ce detector, NIM A768 (2014))
21

## Slide 23
Регистрация альфа-нейтронных совпадений
Задачи:
1) Нейтрон-нейтронные методы анализа состава вещества*
2) Измерение углового распределения нейтронов при неупругого рассеянии на ядрах с возбуждением разных уровней ядра
М. Бакаляров, Г. В. Мурадян. НЕЙТРОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ // ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, 2022, том 85,№4, с. 249